## Slide 1
Huh?
Ça existe les composants SMD?
Présentation par : Miriam Caisse
Groupe technique CCI

## Slide 2: Déroulement de la présentation
Types de composants
1
Avant de commencer…
2
À votre tour!
6
Période de questions
5
Réparations
4
Bonnes pratiques de soudure
3

## Slide 3: Types de composants
« Through hole » (THT)
« Surface mount » (SMD)
3

## Slide 4: Quoi choisir?
 | THT | SMD
 | Facile à souder Bon pour dissiper la chaleur (puissance) Résistances gratis disponibles | Prend moins d’espace Permet d’utiliser les deux couches efficacement Souvent moins cher que leur équivalent THT
 | Utilise les deux couches Souvent plus cher (MOSFET, résistances) | Plus difficile à souder Parfois moins de variété (ex. condensateurs)
Prenez ce qui est le mieux pour vous!

## Slide 5: Types de footprint

## Slide 6: Déroulement de la présentation
Types de
composants
1
Avant de commencer…
2
À votre tour!
6
Période de questions
5
Réparations
4
Bonnes pratiques de soudure
3

## Slide 7: Ta sécurité
Bon local (aération)
De quoi tenir le PCB, idéalement
Toujours manipuler les composants avec des pinces
Lunettes!!

## Slide 8: La sécurité de ton PCB
Comment manipuler le PCB
Préparation du fer à souder : température!
Toujours nettoyer avec de l’alcool isopropylique (jamais à friction!)
316°- 343°C (600°- 650°F) Étain avec plomb | 343°- 371°C (650°- 700°F) Étain sans plomb

## Slide 9: Préparation
Avoir ses composants prêts
  Organiser selon l’ordre de soudure
Fer à souder propre et étamé
 | SMD | THT
Petit | 1 | 3
Grand | 2 | 4

## Slide 10: Connaître l’orientation de vos composants
- +

## Slide 11: Déroulement de la présentation
Types de
composants
1
Avant de commencer…
2
À votre tour!
6
Période de questions
5
Réparations
4
Bonnes pratiques de soudure
3

## Slide 12: Quelle sont les bonnes et mauvaises soudures ?
Les mauvaises soudures engendrent :
Mauvaise connectivité
Moins bonne longévité de la soudure
Risque de court-circuits
Acceptable…

## Slide 13: Comment souder des IC
Une broche dans un coin → bien aligner
Coin opposé → terminer l’alignement
Les autres coins → solidifier
Alterner les autres broches → éviter de trop chauffer le composant
1
2
3-1
3-2

## Slide 14: Comment souder en THT

## Slide 15: Comment souder en SMD

## Slide 16: Déroulement de la présentation
Types de
composants
1
Avant de commencer…
2
À votre tour!
6
Période de questions
5
Réparations
4
Bonnes pratiques de soudure
3

## Slide 17: Comment réparer (ou modifier) un PCB?
Couper la trace
Attention à ne pas abimer le PCB
Assurer l’isolation entre les sections séparées
Souder un bout du fil
Bien choisir la taille (gauge) du fil
Mettre de l’étain au préalable sur le cuivre exposé du PCB
Former le fil et souder l’autre côté
Des pinces normales font la job
Si vous avez de la colle ou du tape à PCB, utilisez-le
Exposer le cuivre

## Slide 18: Déroulement de la présentation
Types de
composants
1
Avant de commencer…
2
À votre tour!
6
Période de questions
5
Réparations
4
Bonnes pratiques de soudure
3

## Slide 19: Déroulement de la présentation
Types de
composants
1
Avant de commencer…
2
À votre tour!
6
Période de questions
5
Réparations
4
Bonnes pratiques de soudure
3

## Slide 20: À vos fers!
Pin headers
Résistances THT
Résistances SMD (1206, 0603, 0402)
Réparations de PCBs

## Slide 21: Lien des images
3 –
  https://www.flickr.com/photos/45739281@N08/4731612292
  https://www.gavazzionline.com/pdf/RGC2_3_BRO.pdf
5 –
  https://ucpcba.com/ic-packaging/
7 –
  https://www.medlee.ca/products/protective-goggles-without-elastic
8 –
  https://www.anzer-usa.com/resources/pcb-leakage-current/
  https://www.amazon.ca/MMOBIEL-Adjustable-Soldering-Desoldering-Rotation/dp/B098PBPX8W
  https://www.amazon.ca/Third-Soldering-Workshop-Non-Slip-Aluminum/dp/B079CHJQKH
  https://pro-iroda.com/cleaning-your-tip/
9 –
  https://pro-iroda.com/cleaning-your-tip/
10 –
  https://github.com/marove2000/referenceCards/blob/master/images/SMD_back.png
  https://en.wikipedia.org/wiki/File:%2B-_of_LED.svg
  https://openclipart.org/detail/278853/1000mf-electrolytic-capacitor
  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tantalum_capacitor_%2810uF_35V%29_in_dipped_radial_through-hole_package_%2814476129291%29.jpg
12 –
  https://cdn.intechopen.com/pdfs/38577/InTech-Automatic_optical_inspection_of_soldering.pdf
  https://learn.adafruit.com/adafruit-guide-excellent-soldering/common-problems
  https://learn.adafruit.com/adafruit-guide-excellent-soldering/common-problems
13 –
  https://en.wikipedia.org/wiki/Small_outline_integrated_circuit
14 –
  https://blog.adafruit.com/2016/12/26/new-reference-card-soldering-101/
15 –
  https://github.com/marove2000/referenceCards/tree/master?tab=readme-ov-file
17 –
  https://www.chemtronics.com/how-to-pcb-trace-repair-with-a-wire-jumper